## Slide 1: Taller Planta Twittera
20 Julio 2018
Valencia

## Slide 2: ¿Qué es MakersUPV?
Asociación de estudiantes ( y no estudiantes) de la UPV sin ánimo de lucro.
www.makersupv.com

## Slide 3: Programación del taller
The Internet of Things
¿Cómo funciona el kit?
Componentes del kit
¡A soldar!
Configuración/Instalación
Dudas y preguntas. Mejoras

## Slide 4: Internet of Things (IoT)
El Internet de las Cosas es un concepto que hace referencia a la conexión de objetos físicos a internet para intercambiar información entre sí.
Ejemplo de aplicación: Domótica. Tener una red de elementos del hogar conectados a internet permite monitorizar sus estados y actuar sobre ellos.

## Slide 5: ¿Cómo funciona el kit?
Con el kit, una planta puede comunicarse con los usuarios vía Twitter.
Los sensores del kit miden las variables del entorno: Luminosidad, humedad (ambiente y tierra).
Las lecturas se transmiten vía Wifi a un servicio web ( https://io.adafruit.com/ )
Con los datos a mano en la nube, se pueden automatizar acciones con otro servicio gratuito web (https://ifttt.com/ ), como enviar notificaciones a una cuenta de Twitter.

## Slide 6: Componentes del kit
[1] Placa PCB ( sensor de humedad incorporado)
[2] Wemos D1 mini
[3] Sensor de luminosidad BH1750
[4] Sensor de humedad relativa y temperatura DHT11
[5] Pulsador
[6] Resistencias de 5k y 470k
[7] Condensador 100 nF (104)
[8] Conectores pin varios
[9] Portapilas
1
2
3
4
5
6
7
8
8
9

## Slide 7: ¡A soldar!
!Cuidado con los quemazos!

## Slide 8: Montaje

## Slide 9
470k
5k

## Slide 10
¡Soldar SB1!

## Slide 11
¿Qué significa el parpadeo del led azul?
Parpadeo rápido. Creando red Wifi.
Parpadeo lento. Buscando red Wifi.
Enviando datos
Dormido
Enviando datos

## Slide 12
Objetivo: Conectar Wemos D1 a un servicio web (Adafruit).
Software
Problema: Al no estar conectada a internet (aún), no podemos decirle a que servicio web se conecta.
Solución: Al conectarla por primera vez, Wemos D1 crea una red Wifi. Debemos conectarnos a esta red.
Mientras crea red Wifi, el led parpadea rápido.
¡Antes de continuar! Registrarse en Adafruit.io

## Slide 13
Registrarse en https://io.adafruit.com/

## Slide 15
Después de registrarnos en Adafruit.io pulsamos en “View AIO Key”.
Esta será la clave que nos pedirá el Wemos D1 por lo que nos hará falta.

## Slide 16
Una vez tenemos la clave de Adafruit.io podemos conectar la Wemos D1 a éste servicio web.
Pasos a seguir:
- En nuestro móvil, buscar las redes Wifi disponibles
- Buscar la red Wifi llamada “Planta Twittera” y conectarnos a ella
- Introducir contraseñas de nuestro Wifi y de Adafruit.io
En las siguientes diapositivas se explica el proceso gráficamente

## Slide 17
Una vez conectada, debe aparecer la siguiente ventana automáticamente.
¿Qué hacer si no se conecta automáticamente?
Buscar manualmente la dirección IP en Google. Poner 192.168.4.1 y darle a buscar.
Buscar Planta Twittera y conectarse

## Slide 18
Hacer click en “Configure Wifi”. Debe aparecer la siguiente ventana
Buscar nuestra red Wifi (parte superior) , seleccionarla e introducir la contraseña
En Adafruit, hacer click en “View AIO Key”. Copiar el usuario y la contraseña
(Tiempo de actualización de datos en minutos)
Al finalizar, pulsar “save”

## Slide 19
Después de introducir las claves y pulsar “save” debe aparecer la siguiente ventana
Ya hemos conectado el Wemos D1 al servicio web Adafruit y está enviando datos periódicamente

## Slide 20
¿Qué es IFTTT?

## Slide 21
Mediante IFTTT, conectamos el servidor web de Adafruit.io con Twitter.
Así, podremos programar la publicación de mensajes en función de los datos subidos a Adafruit.io

## Slide 22: Registrarse en https://ifttt.com/

## Slide 23
Podemos saltarnos este paso. Hacemos click en la cruz.

## Slide 24
Hacer click aquí.
Conectar IFTTT con Adafruit
Buscar “adafruit”
Para buscar aplicaciones ir a “Search”

## Slide 25
Conectar IFTTT con Adafruit
Hacer click en “Connect”

## Slide 26
Autorizar conexión Adafruit.

## Slide 27
Conectar IFTTT con Twitter
Buscar “Twitter”
Hacer click

## Slide 28
Conectar IFTTT con Twitter
Hacer click en “Connect”

## Slide 29
Introducir cuenta de Twitter
Autorizar conexión Adafruit.

## Slide 30
Crear Applets.
Los applets nos permiten conectar aplicaciones entre sí. Podemos así programar el funcionamiento de una aplicación en función de lo que ocurra en la otra.
Hacer click en “New Applet”

## Slide 31
Hacer click en “this”. Buscar y seleccionar “adafruit”

## Slide 32
Hacer click aquí.

## Slide 34
Hacer click en “that”. Buscar y seleccionar Twitter

## Slide 35
Hacer click aquí.

## Slide 37: Dudas y preguntas. Mejoras.
Dirección GitHub: github.com/makers-upv/planta-twittera-rev2
Energía Solar
Impermeable
Automatizar el riego

## Slide 38: Taller Planta Twittera
20 Julio 2018
Valencia